PRILOG 1			RABLJENI ZGLOBNI NISKOPODNI AUTOBUS

TEHNIČKE ZNAČAJKE VOZILA

Ponuđena marka i tip vozila__________________________________________________

Broj šasije ________________________________________________________________

| RB | TRAŽENO | ISPUNJENI TRAŽENI UVJETI | PONUĐENA ZNAČAJKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Godina proizvodnje: 2012 minimalno | DA NE |  |
| 2 | Dužina autobusa: 18.000 – 18.200 mm | DA NE |  |
| 3 | Širina autobusa: 2.400 – 2.550 mm | DA NE |  |
| 4 | Visina autobusa: 3.150 – 3.250 mm | DA NE |  |
| 5 | Minimalni broj sjedećih mjesta: 48 | DA NE |  |
| 6 | Minimalni broj stajaćih mjesta: 95 | DA NE |  |
| 7 | Broj vrata: Troje vrata pneumatskih upravljanih | DA NE |  |
| 8 | Emisija ispušnih plinova: Diesel – EURO EEV minimum sa AdBlue sustavom | DA NE |  |
| 9 | Stanje kilometar sata: Maksimalno 430.000 km | DA NE |  |
| 10 | Snaga motora: 250 kW - 265 kW | DA NE |  |
| 12 | Mjenjač: Automatski sa minimalno 4 brzine | DA NE |  |
| 13 | Klimatizacija i grijanje: Klima uređaj za cijeli autobus | DA NE |  |
| 14 | Dimenzija guma: 275/70 R22.5 | DA NE |  |
| 15 | Sjedalo vozača: Zračno ovješeno i ergonomski podesivo | DA NE |  |
| 16 | Upravljač: S lijeve strane, podesiv, multifunkcionalno kolo upravljača | DA NE |  |
| 17 | Vozačka instrument ploča: Sa ekranom i javljanjem raznih grešaka | DA NE |  |
| 18 | Opće stanje autobusa: Bez vidljivih oštećenja, tehnički ispravan i pripremljen za tehnički pregled sa pripadajućom dokumentacijom | DA NE |  |